Correction du TP n°3 (PHYSIQUE) : propagation d’une onde

I°) Vitesse de propagation d’une onde sonore :

- On branche la borne jaune du micro 1 sur la voie A et la borne noire sur la masse de l’interface. On fait de même avec le micro 2.

- =347 m/s. ( : décalage horaire entre les 2 micros (durée pour que le son se propage du micro 1 au micro 2).

- L’onde sonore est progressive car elle se déplace d’une source (clap) en avançant vers les 2 micros. Elle a besoin d’un milieu

matériel élastique (air) pour se propager : c’est donc une onde mécanique. Elle n’est pas périodique  car le signal récupéré à

l’ordinateur ne se reproduit pas au cours du temps.

II°) Mesure de la vitesse de propagation des ultrasons :

1°) Etude de l’onde ultrasonore :

- Emetteur : on obtient 5 carreaux pour la période avec le calibre 5(s/divce qui fait  T=5,05.10-6=25.10-6 s d’où une fréquence de

f==40.103 Hz

Récepteur : on retrouve la même période donc la même fréquence (remarquons que l’amplitude est légèrement moindre : phénomène

d’absorption).

- Même si cette onde sonore n’est pas audible pour l’oreille humaine, cela reste une onde sonore progressive et mécanique. En plus

quand le générateur d’ultrasons est en mode continu : le signal sonore (électrique à l’oscillo) se reproduit au cours du temps, on peut

parler d’onde périodique dans ce cas.

Remarque : Les dauphins et les chauves-souris entendent ces ultrasons.

2°) Mesurer de la célérité des ultrasons :

2 mesures : une à l’ordinateur avec synchronie 2003 et une avec l’oscillo à mémoire

* avec l’ordinateur : on décale les 2 récepteurs d’une distance : d=0,28 m

* l’oscilloscope : pour une distance entre les 2 récepteurs de 20,0 cm et une vitesse de balayage de 0,5 ms/div on trouve un

décalage de 1,2 carreaux donc : v=d/(t=20,0.10-2/(1,20,5.10-3)(333 m.s-1

La célérité des ondes sonores audibles et des ultrasons est quasi la même. La vitesse de propagation du son dans l’air est indépendante de la fréquence de l’onde : l’air n’est quasi pas un milieu dispersif pour le son. En réalité si l’amplitude des

ondes sonores est importante, l’air devient dispersif (cas du grondement pour un tonnerre : les ondes de basses fréquences se

propagent plus lentement que les ondes de hautes fréquences ,cela correspond au roulement du tonnerre)

III°) Mesure de la vitesse de propagation d’une onde le long d’une corde :

1°) =distance entre les 2 bouts de papier/décalage horaire entre les 2 signaux=(29 m/s

2°) v=30 m/s (ce qui fait un % d’erreur pour la valeur expérimentale de 2.9 %

3°) - Si on suspend une masse de 800 g la tension est multipliée par 4 donc v’==2=2v la célérité de l’onde est

multipliée par 2.

- Si on fait une tresse de 4 cordes avec la corde précédente la masse linéique est multipliée par 4 : v’’==v/2 :

la célérité est divisée par 2 dans ce cas.

# Text boxes

(t=810µs

Vitesse : v=d/(t=0,280/810.10-6(346 m.s-1