Correction du TP Comment les ultrasons peuvent-ils nous aider à évaluer des distances : Principe de l’échographie (TP n°8) ?

# I) Que se passe-t-il lorsque l'ultrason rencontre un obstacle absorbant sur son passage?

MODE CONTINU 			Sensibilité horizontale =2 µs.div-1

Transmission dans le cas d’une épaisseur de papier mouchoir (pas ou très peu d’atténuation)

1) Observer le signal du récepteur et dire si le récepteur a reçu le signal

-sans le modifier		-en le modifiant légèrement 			-en le modifiant fortement

| obstacle | air | 1 papier mouchoir | 2 papiers mouchoir | 3 papiers mouchoir | bois | Laine de verre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forme du signal transmis | Le signal n'est pas atténué | Le signal n'est pas atténué | Le signal est très atténué | Le signal est un peu plus atténué | Le signal est fortement atténué | Le signal est peu atténué |

2)+3)  La forme de ce signal est une sinusoïde qui est plus ou mois amortie suivant la nature de l’obstacle entre l’émetteur et le récepteur.

Conclusion :

la transmission des ultrasons dépend de la nature du matériau

Le matériau qui transmet le mieux le signal est l'air

Le matériau qui transmet le moins bien le signal est le bois

Pour un même matériau, le signal est moins bien transmis quand l'épaisseur du matériau augmente

II) Que se passe -t-il lorsque l'ultrason rencontre un obstacle réfléchissant  sur son passage ?

1) Lorsqu’il n’y a pas d’obstacle, on n’observe à l’oscilloscope (sur la voie 2) aucun signal correspondant au récepteur.

2) Lorsqu’on place un obstacle, on visualise un signal sur la voie 2. On observe un décalage entre le signal émis par

l'émetteur et celui reçu par le récepteur car l'onde ultrasonore doit effectuer un aller-retour entre E et R

3) L'onde ultrasonore se réfléchit sur l'obstacle en bois : c’est de la réflexion.

# MODE SALVE 	Sensibilité horizontale =0,2 ms .div-1

5) Mesurer la durée mise par les ultrasons pour faire l’aller retour :

Δt= nombre de divisions (ou carreaux°)vitesse de balayage= 6 x 0,2 = 1,2 ms = 1,2.10-3 s

6) Les ultrasons parcourent la distance 2d = 2AB en une durée égale à Δt à la vitesse v = 3,4.102 m.s-1.

2 donc d=

7) calcul de d :      d= =0,020 m (20cm)

L’obstacle est à 20 cm de l’émetteur

8) Avec un réglet on trouve 22 cm ce qui est assez proche de la valeur trouvée ci-dessus (erreurs d’expériences liées à  la mesure de Δt sur l’oscilloscope).

III°) Principe de l’échographie : On met cote à cote l’émetteur et le récepteur et on déplace cet ensemble sur la toile de jute (équivalent de la peau). A chaque fois que l’on rencontre un obstacle (équivalent à un os par exemple) un signal apparaît en réception. On peut s’aider du quadrillage sur la toile de jute pour retrouver la forme de la lettre en bois présente dans la boite : il s’agit d’un L.

Pour aller plus loin (voir la feuille suivante) :

# Text boxes

E

R

d = 15 cm

E

R

Obstacle

AB

Signal émis

Signal reçu

Δt

Émetteur en voie A (ou CH1)

Récepteur  en voie B (ou CH2)