Projet n°1 :

1°) + 2°) Si l’on veut  qu’une LED (rouge) par exemple s’éclaire quand on dépasse 1200 tour/min, il va falloir

réaliser un  montage avec un ampli op que l’on utilisera en comparateur (voir principe de l’allumeur de réverbère dans le TP n°13).  Il convient de trouver au préalable la tension aux bornes du moteur quand on est à 1200 tour/min. En plaçant un voltmètre au niveau du moteur de sortie (qui correspond en fait à une génératrice : dynamo qui est  entraîné par le premier moteur), on trouve une tension d’environ 7,5 V. Cette tension correspondra au seuil de déclenchement, pour lequel l’ampli op devra se mettre à l’état haut en sortie. Dans ce cas  la diode rouge branchée en sens passant devra s’éclairer.

Principe du montage avec Crocodile Clips :

On a dépassé 1200 tours /min donc supérieur à 7,5  V au niveau de la génératrice : la diode branchée à la sortie de l’ampli op doit s’éclairer. On a Vs=+Vsat=14 V le courant circule dans le sens passant de la diode.

V+ >V- donc Vs=+ Vsat

On est en dessous de 1200 tours /min donc inférieur à 7,5  V au niveau de la génératrice : la diode branchée à la sortie de l’ampli op est éteinte. On a Vs=-Vsat=- 13 V le courant ne circule pas car la diode est branchée en inverse.

V+ <V- donc Vs=- Vsat

Au lieu d’utiliser un deuxième générateur et  fixer 7,5 V sur la borne – de l’ampli op, nous allons réaliser un pont diviseur de tension (voir TP n°13) avec des résistances de 2,2 k(  (on utilisera la tension d’alimentation + 15 V, -15V de l’ampli). La tension 7,5 V correspond à la moitié de 15 V,  il suffit de prendre 2 résistances de 2,2 k(  en série. La tension pour chacune des  2 résistances valant 7,5 V (l’ensemble étant sous une tension de 15 V). On peut retrouver cette valeur de résistance grâce à la formule du pont diviseur de tension V-= ; dans cette partie du mini projet V- doit valoir 7, 5 V donc R=2,2 k( .

Simulation avec Crocodile Clips :

On a dépassé 1200 tours /min donc supérieur à 7,5  V au niveau de la génératrice : la diode branchée à la sortie de l’ampli op doit s’éclairer. On a Vs=+Vsat=14 V le courant circule dans le sens passant de la diode.

V+ >V- donc Vs=+ Vsat

Projet n°2 :

Dans cette seconde partie, on veut toujours qu’une diode rouge s’éclaire quand on dépasse 1200 tours/min, mais en plus il faut qu’une autre diode (verte) s’éclaire si on est en dessous de 800 tours /min.  Il convient de trouver au préalable la tension aux bornes du moteur quand on est à 800 tour/min. On  place un voltmètre au niveau du moteur de sortie (qui correspond en fait à une génératrice : dynamo qui est  entraîné par le premier moteur). Pour 800 tour/min on trouve une tension de 5,0 V aux bornes de la génératrice.

La nouvelle amélioration du montage 1 doit fonctionner à l’envers (nouveau seuil de déclenchement mais en sens inverse).On ne peut faire un comparateur à seuils comme pour le thermostat car dans ce cas la diode s’éclairerait quand on dépasse 1200 tours/min dans le sens montant, mais il ne se passerait rien si on dépasse 1200 tours/ min dans le sens descendant (nouveau seuil de comparaison dans le sens descendant). La tension aux bornes de la génératrice (2ième moteur) sera injecté sur la borne + pour le 1er ampli (montage du 1°)  mais aussi sur la borne – d’un autre ampli.

Dans ce dernier cas on fixera un potentiel de 5,0  V sur la borne + de cet autre ampli. Quand la vitesse du moteur va diminuer pour atteindre 799 tours/min on aura V+>V- le 2ième ampli sera à l’état haut (Vs=Vsat),  la diode verte sera passante.

On réalise encore un pont diviseur de tension avec  une résistance de 1k( (dernière résistance fixe restante), on cherche la valeur de R fixé au potentiomètre pour avoir 5, 0V .V+==5,0 V on trouve R=0,5 k( (500 ().

Simulation avec Crocodile Clips :

On est en dessous de 800 tours /min donc inférieur à 5,0  V au niveau de la génératrice (2ième moteur) .

On a : V+ >V- pour l’ampli op du haut : la diode verte branchée à la sortie de l’ampli op doit s’éclairer. On a Vs=+Vsat=14 V le courant circule dans le sens passant de la diode verte.

V+ <V- pour l’ampli op du bas : la diode rouge branchée à la sortie de l’ampli op est éteinte. On a Vs=-Vsat=- 13V , la diode rouge est bloquante.

# Text boxes

Correction du mini projet (TP n°16 + 17)