UTILISATION DU MODULE DEL

Connecter le câble au module DEL.

Alimenter le module DEL (-15 V, 0, + 15 V) en respectant les polarités.

.

Cliquer démarrer, programmes, MPI, BOREL et sélectionner Chenille.

Dans ce programme, on peut envoyer les informations vers l’écran, vers la sortie parallèle // (parallèle) ou vers CASSY. Sélectionner : sortie //.

Les valeurs envoyées sont des valeurs décimales. Les valeurs transférées vers le module DEL par l’intermédiaire de la sortie LPT1 sont bien sur des valeurs binaires.

On peut envoyer une valeur ou une séquence prédéfinie ou à écrire.

Allumer une seule DEL : Utiliser la fenêtre : Valeur unique.

Mettre à 1 successivement les bits 0, 1, 2 etc....

| Bits mis à 1 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur décimale |  |  |  |  |  |  |  |  |

Donner un moyen pour calculer la valeur décimale à partir du N° du bit allumé.

Allumer plusieurs DEL : Utiliser la fenêtre : Valeur unique.

Allumer les DEL en respectant les consignes données.

Faire des essais avec les lignes vides.

| Valeur décimale | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Donner la méthode pour trouver la valeur à envoyer pour allumer les diodes voulues.

Envoyer une séquence :

Visualiser les séquences prédéfinies S1, S2, S3, etc....

Pour écrire une séquence, il faut taper les nombres décimaux dans la fenêtre en les séparant par un virgule. Les nombres seront envoyées en série.

Essayer d’écrire une séquence identique à la séquence S1. (même travail pour les autres séquences).

Noter les séquences écrites.

S1 :

S2 :

S3 :

S4 :

S5 :

S6 :

Utilisation du module afficheur

BUT : Commande des 7 segments d’un afficheur. Intérêt du comptage Hexadécimal.

Le module Afficheur se connecte au module DEL par une connexion DB 25 (commandes, alimentation).

Le module afficheur comporte un afficheur 7 segments et un circuit intégré d’amplification des signaux.

Connecter le module Afficheur au module DEL.

Alimenter le module DEL (-15 V, 0, + 15 V) en respectant les polarités.

.

Lancer le programme ELWIN (icône feux tricolores).

Choix du port (icône imprimante) : valider LPT1.

Commande d’un segment :

Cliquer l’icône feu jaune et rechercher les valeurs binaires qui commandent chaque segment.

écrire sur chaque segment la valeur décimale  et hexadécimale qui le commande.

Exercice 1 : écrire la lettre t :

| Diodes |  | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nombre binaire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur décimale |  |  |  |  |  |  |  |  |

Exercice 2 : écrire la séquence qui affichera les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.

Cliquer l’icône « envoyer une séquence ».

Régler l’intervalle de temps à 500 ms. Il faut écrire la séquence en mettant les valeurs les unes sous les autres. On peut entrer des valeurs décimales ou hexadécimales (précédées de $).

| CHIFFRE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEXA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Exercice 3 :

Afficher d’autres caractères.

| LETTRE | L | b | d | F | E | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BINAIRE |  |  |  |  |  |  |
| HEXA |  |  |  |  |  |  |
| DECIMALE |  |  |  |  |  |  |

Utilisation du module CARREFOUR

BUT : Analyser la gestion des feux d’un carrefour.

Le module Carrefour se connecte au module DEL par une connexion DB 25 (commandes, alimentation).

Le module Carrefour comporte 12 DEL (3 rouges, 3 jaunes et 3 vertes) commandées 2 par 2.

Connecter le module Carrefour au module DEL.

Alimenter le module DEL (-15 V, 0, + 15 V) en respectant les polarités.

Lancer le programme ELWIN (icône feux tricolores).

Choix du port (icône imprimante) : valider LPT1.

Visualisation des différents mode de fonctionnement :

Cliquer l’icône « Gestion d’un carrefour » (l’ambulance).

Valider : Jour. Le fonctionnement correspond à la gestion d’un carrefour « classique ».

Valider : Nuit. Les quatres feux jaunes clignotent.

Valider : Complet. Pour passer du fonctionnement Jour au fonctionnement nuit, il faut cacher ou découvrir le photorésistor.

Commande de la gestion du carrefour :

Pour commander les DEL, cliquer l’icône « envoyer une séquence de valeurs ».

La série d’ordre peut être envoyée en décimal ou hexadécimal (précédé de $).

Exemple 1 : écrire les deux ordres suivants :

| 4 J éclairés | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | DEC | HEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 R éclairés | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | DEC | HEX |
| BIN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Exemple 2 :

écrire la séquence qui permet de réaliser le fonctionnement en mode NUIT.

Il faut écrire 2 valeurs (en décimale ou en hexadécimale).

| D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | DEC | HEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Exemple 3 :

écrire la séquence qui permet de réaliser le fonctionnement en mode JOUR.

Régler l’intervalle sur 1000 ms (1 s).

Pour que la séquence R, V soit plus longue que les autres, il faut la répéter 4 fois.

| Couleurs | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | DEC | HEX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | V |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 fois |