Objectifs  :

- Rappeler des lois d’électricité vues en collège

- Réutiliser l’interface CASSY et utiliser un nouveau logiciel DIPWIN

- Connaître le  mémento du professeur sur les bases d’électricité.

I°) Loi des nœuds :

Montage : Réaliser le montage ci-dessous en plaçant un ampèremètre dans les branches* : PA, AB, AC puis DN.

Choisir à chaque fois le calibre le plus adapté pour l’ampèremètre.

Ouvrir le circuit à chaque fois que vous déplacez l’ampèremètre.

P									* branche : portion de circuit

6 V

N			A		      Exploitations :

R1 100 (

R2= 330 (

B 	         C

D

II°) Associations de conducteurs ohmiques  :

1°) Association en série :

Montage :

E

R1 100 (

6V

F

R2= 330 (

G

R=10 (

Exploitations :

Etude graphique :

1°) Quelle loi retrouvez vous juste en regardant le graphique.

2°) Comparer le coefficient directeur de cette droite avec R1 et R2 ? (Ecrire une relation avec R1 et R2).

Etude théorique (faite par le professeur) : À partir des deux schémas ci-dessous, on va chercher à  retrouver la relation précédente en utilisant des lois connues (loi d’additivité des tensions+  loi d’ohm).

##### E	    R1		  F	    R2	     G		        E		         RS       G

U EF			 U FG

UEG

UEG

2°) Association en parallèle :

Montage :

P			     E

6 V

N

R2= 330 (		   R1= 100 (

F

R=10 (

Exploitations :

Etude graphique :

1°) Quelle loi retrouvez vous juste en regardant le graphique.

2°) Comparer le coefficient directeur de cette droite avec la valeur de RP donnée par la formule: RP= (R1(R2)/(R1 + R2) avec

RP : valeur de la résistance équivalente pour R1 et R2  en parallèle.

3°) Monter que l’expression de RP ci-dessus découle de l’expression 1/RP=1/R1 +1/R2.

Etude théorique (faite par le professeur) : À partir des deux schémas ci-dessous, on va chercher à  retrouver la relation

précédente en utilisant des lois connues  (Loi des nœuds, loi d’ohm).

R1

##### E			  F	    	     		                E	        RP         F

R2								     UEF

UEF

III°) Mémento sur le courant continu :

Une fiche résumée concernant les notions et les lois fondamentales d’électricité est distribuée (TP n°4 +TP n°8).

Cette feuille sera gardée précieusement lors des prochains TP d’électronique.

# Text boxes

Quelques lois fondamentales en courant continu

TP n°8

1°) Placer la position de l’ampèremètre sur le dessin ci-joint en  indiquant

à chaque fois les polarités (le A et le COM de l’ampèremètre).

2°) Placer les flèches des courants sur le dessin.

3°) Complète :

i (intensité dans la branche PA)=……………

i1 (intensité dans la branche AB)= ………….

i2 (intensité dans la branche AC)=……………

i3 (intensité dans la branche DN)=……………

4°) Que peut-on dire de i et i3 ? Cela vous étonne t il ?

5°) Comparer i avec i1 et i2 ? Enoncer cette loi

- On veut mesurer en voie B : la tension aux bornes de l’ensemble des deux

résistances R1 et R2 placés en série, en voie C l’intensité i qui traverse le circuit

(la voie C est à placer sur R=10 (). Placer sur ce schéma les flèches des tensions correspondantes ainsi que les voies B, C et la masse ; faut-il inverser la voie C.

- Réaliser le montage et le faire vérifier, puis choisir correctement les options

de DIPWIN.

- Transférer vos mesures dans une feuille EXCEL.

- Réaliser un tableau avec les colonnes i (mA), i (A), URS (tension aux bornes des

résistances en série). Ne pas oublier d’écrire la formule permettant de passer des

mA aux A.

- Utiliser l’assistant graphique pour tracer la courbe correspondant à la caractéristique des deux résistances en série (choisir les mesures de i(A) et URS).

- Tracer la courbe de tendance avec son équation.

- Soigner la présentation et la mise en page.

- On veut mesurer en voie B : la tension aux bornes de l’ensemble des deux

résistances R1 et R2 placés en parallèle, en voie C l’intensité i qui traverse le circuit

(la voie C est à placer sur R=10 (). Placer sur ce schéma les flèches des tensions correspondantes ainsi que les voies B, C et la masse : faut-il inverser la voie C.

- Réaliser le montage et le faire vérifier, puis choisir correctement les options

de DIPWIN.

- Transférer vos mesures dans une feuille EXCEL.

- Réaliser un tableau avec les colonnes i (mA), i (A), URP (tension aux bornes des

résistances en parallèle). Ne pas oublier d’écrire la formule permettant de passer

des mA aux A. (Tableau sur la même feuille EXCEL que celui du montage 1°).

- Utiliser l’assistant graphique pour tracer la courbe correspondant à la caractéristique de deux résistances en parallèle (courbe sur la même feuille EXCEL que celle du montage 1°).

- Tracer la courbe de tendance avec son équation.

P

N

i

i

i

i

i

i

i

i1

i2

i