#### I°) Objectifs du programme :

#### Comprendre toutes les étapes d'une chaîne de mesure.

#### II °) Objectif de la séance :

Découvrir la constitution et le fonctionnement d'une chaîne de mesure. 
Réaliser une chaîne de mesure de longueur.

#### III°)  Constitution d'une chaîne

#### de mesure :

L’ordinateur nous permet de faire du traitement de texte, du tableur, d’écouter de la musique, de voir des vidéos …et il peut également nous donner une valeur instantanée de la température de la salle ou autre et conserver les différentes mesures en mémoire et éventuellement de les traiter par la suite.

Nous visualisons sur le schéma ci-contre, une chaîne de mesure :

Questions : 1 : Quelle est la grandeur physique que l'on veut repérer ? 
                    2 Quelle est la nature du signal transmis à l'interface de mesure ? 
                    3 : Quel est le rôle de l'interface de mesure ? 
                    4 : Quelle est la nature du signal transmis à l'ordinateur ?

Problématique : Comment l'ordinateur peut-il afficher une température à l'écran alors que c'est une tension qui lui a été transmise?

IV°)  Un pied à coulisse numérique :

A. Fonction d'un pied à coulisse.

Question 5 :A quoi sert un pied à coulisse classique ? Quel est son avantage par rapport à une règle graduée ?

Question 6 : Vous disposez sur votre table d'un pied à coulisse classique. Quelle est la différence essentielle avec un pied à coulisse numérique ?

Utiliser un pied à coulisse classique pour déterminer le diamètre d’une masse fournie par le professeur . Noter la valeur.

B. Matériel mis à votre disposition

Potentiomètre, alimentation en tension réglable, voltmètre, ordinateur, interface, pied à coulisse classique.

Potentiomètre et résistance variable.

Un potentiomètre est une résistance comportant deux bornes fixes A et B, sur laquelle coulisse une borne variable C.
     Schéma de principe :

B.1Etude des résistances du potentiomètre :

Question 7 : On mesure la résistance RAB avec un multimètre branché en ohmmètre. Noter cette valeur. Comment évolue RAB lorsque la position de C varie. On mesure la résistance RAC avec un multimètre branché en Ohmmètre. Noter cette valeur. Comment évolue RAC lorsque la position de C varie. On mesure la résistance RCB avec un multimètre branché en Ohmmètre. Noter cette valeur. Comment évolue RCB lorsque la position de C varie. Trouver la relation qui existe entre RAB,RAC et RCB quelque soit la position de C.

B-2 Etalonnage du potentiomètre :

On veut réaliser un étalonnage du potentiomètre rectiligne à piste de carbone. L'étalonnage est constitué par le relevé, pour différentes valeurs de la longueur AC, de la tension UAC correspondante. 
Voici les différentes opérations à effectuer pour réaliser cet étalonnage.

On mesure une longueur L en mm entre les points A et C du potentiomètre avec un pied à coulisse au 10ème.

La tension UAC mesurée avec un voltmètre  est rentrée manuellement dans EXCEL

Question 8 : Réaliser une dizaine de mesure associant les valeurs de L (mm)  à  UAC. (V).

Question 9 : Tracer avec EXCEL la courbe d'étalonnage L(mm)= f(UAC). La courbe obtenue est-elle linéaire ?

Question 10 : Déterminer la fonction de transfert c'est à dire la relation mathématique entre L(mm) et UAC (V).

C . Réalisation du pied à coulisse numérique :

On va utiliser l’interface d’acquisition SYSAM-SP5, le logiciel SYNCHRONIE  ainsi q’un voltmètre pour lire directement la longueur L en cm . Cette valeur de L  en cm sera affichée directement sur le voltmètre.

| C-1. Utilisation de l’interface d’acquisition SYSAM-SP5 en mode automatique: On souhaite utiliser l'interface SYSAM-SP5 en temps qu'oscilloscope ainsi qu’en convertisseur numérique analogique afin d'afficher directement la longueur de la mesure sur un voltmètre. => Brancher l’interface d’acquisition pour mesurer la tension UAC entre la masse du boîtier (borne noire) et l'entrées rouges EA0 (l’interface doit être détectée au préalable : matériel/ choisir système / modifier SYSAM SP5). a) Paramétrage des variables: => Ouvrir la boîte de dialogue Réglage des paramètres. => Dans l'onglet entrée, cliquer sur le bouton de l’entrée « 0 ». => Choisir le mode Automatique => Choisir la variable tension en volts => Cocher la fenêtre n°1 pour porter la variable en ordonnées (Y). |  |
| --- | --- |
| b) Paramétrage de l'acquisition: => Dans l'onglet Acquis, régler la définition à 1000 points , , la durée total à 10 s (l'échantillon se met automatiquement à 10ms) ne pas mettre d'option. |  |
| c) Paramétrage des fenêtres d'affichage: => Cliquer sur l’onglet Fenêtre, puis choisir la fenêtre n°1. => Sélectionner la variable "temps" T à porter en abscisse (X), => Paramétrer l’échelle des abscisses (X) sur manuelle de 0s à 10s => Paramétrer l’échelle des ordonnées (Y) sur manuelle de 0 à 7V => Cliquer sur Ok. Pour lancer l'acquisition des signaux, appuyer le raccourci clavier F10 et observer la fenêtre N°1 lorsque le curseur C varie. C-2) Conversion du signal numérique en analogique via l’interface SYSAM SP5 : On veut qu’un voltmètre affiche en sortie une tension qui corresponde à Uaffichée=0,1×L(mm) . On aura ainsi la longueur en cm sur le voltmètre. Il faut au préalable trouver la relation entre Uaffichée et UAC . Question 11 : Injecter dans l’équation Uaffichée=0,1×L (mm) l’expression de la courbe d’étalonnage de L(mm)=f(UAC) obtenue en B-2: vous obtiendrez la nouvelle expression de Uaffichée =f(UAC) : appeler le professeur pour vérification . => Dans l'onglet tableur en bas de la page , définir une nouvelle variable longueur. Pour créer le nom d’une variable que vous souhaitez utiliser, cliquer sur Variables puis ajouter. => Entrer le nom de la variable longueur correspondant à la tension affichée sur le voltmètre. Cliquer ensuite sur Créer. Dans l'onglet calcul en bas de la page, inscrire l'équation: longueur = A0+A1*tension en utilisant l’équation précédemment trouvée donnant Uaffichée =f(UAC) (rappelons que Uaffichée correspondra aussi à la longueur en cm). => Cliquer sur l'icône "calculer". => Brancher le voltmètre (utiliser en DC) sur la sortie analogique 1 de l’interface SYSAM SP5 puis aller dans Sortie pour paramétrer correctement le transfert de la longueur sur le voltmètre => Pour faire apparaître en même temps sur synchronie la tension UAC et la longueur (en cm) faire les derniers réglages suivants : Déplacer le curseur du potentiomètre puis appuyer sur F10, il est souvent utile de rappuyer sur F10 car SYNCHRONIE garde en mémoire la dernière mesure. |  |

Question 12 : Comparer la valeur obtenue avec votre nouveau pied à coulisse numérique  avec celle obtenue avec le pied à  coulisse classique.

Question 13 : Donner un encadrement de votre mesure puis indiquer l’incertitude absolue de votre pied à coulisse numérique.

Question 14 : Déduire la précision de votre nouvel appareil (pourcentage d’erreur ou incertitude relative).

D. Pour aller plus loin (bonus)

Question 15 : Un pied à coulisse numérique fonctionne avec des piles. Est-il concevable que les valeurs mesurées varient quand les piles s'usent ? 
Question 16 : Votre pied à coulisse est-il indépendant de l'alimentation du potentiomètre. Si non comment vous en affranchir?

# Text boxes

- Le pied à coulisse- Chaîne de mesure -

# TP n°10