But du TP : Tracer et exploiter les caractéristiques d’un générateur : la pile.

Se familiariser avec l’interface PRIMO  de chez JEULIN .

I°) Notions sur l’interface Primo de chez JEULIN  :

L’interface PRIMO est un boîtier qui permet l’acquisition de tensions directement exploitables avec l’ordinateur. Celle-ci comporte quatre entrées notées 5, 6, 7, 8. Sur l’entrée 5, on mesure la tension entre la borne 5 (borne rouge correspondant au V du voltmètre)  et la borne noire (correspondant au COM du voltmètre) que l’on représentera par         .

L’interface PRIMO  contient des convertisseurs analogiques numériques (CAN) qui vont convertir la tension analogique (ex : 12 V) en grandeur numérique (nombre binaire : succession de 0 et 1).

Les tensions minimales et maximales sur les 4 entrées en voie direct sont de +20 V/-20 V.

Remarques :

mesure d’une tension :

La tension affichée sera  positive   La tension affichée sera ………..	  La tension affichée sera ……..

mesure de deux tensions :

Il faut utiliser la voie 5 et la voie 6 par exemple et deux COMS.

mesure de la tension u1 sur la voie 5		mesure de la tension u1 sur la voie 5

(signe de u1 ………….. 	)		signe de u1 …………….

et de la tension u2 sur la voie 6		               et de la tension u2 sur  la voie 6

signe de u2……..				signe de u2 ………

II°) Tracé de caractéristique :

a°) Montage : On désire relever la valeur de l’intensité I et de la tension U aux bornes d’une pile plate  pour tracer ensuite  sa

caractéristique  U =f(I). Précisons  que l'interface PRIMO permet uniquement l'acquisition de tension (Volt). Elle ne peut

pas se câbler en série pour acquérir l'intensité mais vous disposez d’une résistance de 10  qui permettra d’accéder à

l’intensité  en prenant la tension à ses bornes et en utilisant la loi d’ohm (U=Ri)

interrupteur 			Rmax=35 (

R= 10 (

Réaliser le montage et le faire vérifier par le professeur.

## b°) Saisie des mesures avec le programme Atelier Scientifique pour les sciences physiques de chez Jeulin :

- Vérifier avant de lancer l’ordinateur que l'interface Primo est reliée à l'ordinateur par le câble USB puis que celle-ci est  sous tension.

- Lancer l’Atelier Scientifique pour les sciences physiques  par le menu démarrer de Windows / Choisir Atelier scientifique généraliste. Choisir l’interface Primo en bas à gauche si celle-ci n’apparaît pas.

- Mettre le voie 5 en glisser sur l’axe des ordonnées, faire de

même pour la voie 6 .

- Choisir le calibre -20V/+20 V pour les 2 voies en indiquant

les unités et la grandeur.

- Mettre le mode manuel (clavier) en abscisse

toujours par un glisser avec la souris.

- Lancer l’acquisition (point vert) puis cliquer sur tableau

pour faire apparaître les valeurs.

- Déplacer le curseur du rhéostat de 35 ( pour chaque nouvelle

mesure.

- Cliquer sur  « OK suivant  » pour prendre un couple de

valeurs. Ne pas oublier de prendre le couple dans le cas

où le circuit est ouvert. Faire une saisie de 10 mesures bien

étalées (les principales valeurs se prennent pour une

fluctuation peu importante au niveau du rhéostat)

- Pour arrêter l’acquisition cliquer sur la croix rouge.

- Sélectionner les couples de tensions puis faire un copier

coller pour transférer les valeurs dans Excel.

c°) Exploitations avec  EXCEL :

- La colonne correspondant aux numéros de mesure (x axe des abscisses) peut être supprimée dans Excel.

- En A1 : Ecrire : Tracé de caractéristique d’une pile.

En A3 : Ecrire Tableau des mesures.

- Créer une nouvelle colonne i (en ampère A) permettant de donner l’intensité du courant dans le circuit à l’aide d’une

des colonnes de la tension  et de la loi d’ohm (Appeler le professeur  pour vérifier).  Avec la poignée de recopie,

répéter cette formule.

- Tracer la courbe, donnant U(V)=f (i(A)) (nuage de points, Titre : Tracé de caractéristique d’une pile, en X : i(A), en

Y : U(V)).

- Pour tracer la droite associée à cette courbe, cliquer deux fois sur le graphique puis une fois sur la courbe (points

sélectionnés en jaune) puis insertion courbe de tendance > type linéaire avec l’option afficher l’équation sur le

graphe (modifier l’épaisseur du trait de façon à avoir un trait fin).

- Effectuer ensuite la mise en page de votre feuille EXCEL  puis répondre aux questions suivantes.

III°) Exploitations :

1) Indiquer le rôle des différents composants dans le montage ci-dessus.

2) Quelle est le point de la courbe ci-dessus qui permet de différencier un dipôle actif (comme un générateur),

d’un dipôle passif (comme une résistance, une ampoule, une diode…).

3) Donner la valeur de la tension à vide notée E (tension quand i=0 mA).

4) Déterminer à partir de l’équation ci-dessus l’intensité iCC (intensité de court-circuit : valeur de i lorsque U=0V)

5) L’équation caractéristique de la pile est de la forme U=ai +b (a en Ohms et b en Volts). Identifier a et b.

6) Aller dans Crocodile clips et reproduire le montage ci-dessous mais avec un générateur parfait :

Il faudra rendre les composants indestructibles

Faire varier la résistance du rhéostat et regarder les indications des appareils de mesure.

Quelle serait la caractéristique U=f(I) pour ce type de générateur considéré comme parfait.

7) Pourquoi la  pile utilisée précédemment  n’est pas un générateur parfait ?

# Text boxes

# Tracé de caractéristique d’un générateur : la pile

# TP n°7

Voie 5

i

la voie 5

i

Voie 5

la voie 5

Voie 5

COM

COM

COM 5

COM 6

Voie 6

Voie 5

COM 5

Voie 6

COM 6

COM 5

Voie 5

Voie 6

COM 6